# LSPSF technikos ir skrydžių saugumo komisijos

## Protokolas Nr/ 08-01

Vilnius, 2008-05-10

Komisijos nariai:

Darius Jakubauskas, LSPSF saugumo komisijos pirmininkas – pirmininkas,

Vytautas Grigoraitis, LSPSF prezidentas – narys,

Darius Vilkinis, narys.

### 1 Įvykio aprašymas

2008 metų balandžio 26d. Apie 16:30val. Kartenos aerodrome 3-čios kategorijos licenziją turintis parasparnio pilotas Artūras Joknys, startuodamas išvilktuvo pagalba pūstelėjus vėjo gūsiui iš dešinės neišlaikė kilimo krypties ir nusisuko į kairę. Pilotas nesugebėjo ištaisyti padėties ir galutinai nusisuko pavėjui. Neišlaikiusi apkrovos trūko išviktuvo apsauginė silpnoji grandis ir pilotas nesėkmingai nusileido. Dėl to patyrė daugybinius kaukolės lūžimus ir kraujo išsiliejimą į smegenis.

### 2 Analizė

2.1 Meteo salygos

Įvykis įvyko esant tinkamomis skrydžiams meteorologinėms sąlygoms. Vėjo greitis 4-5m/s. Vėjo kryptis vakarų- šiaurės vakarų, šoninė vėjo dedamoji ne daugiau 2m/s. Terminė veikla – vidutiniška, pašalinės turbulencijos nebuvo.

2.2 Skrydžių organizavimas

Skrydžių vadovas Stasys Arnašius dirbo išviktuvo operatoriumi. Startui vadovavo instruktorius Stasys Rezgevičius ir startavietėje pilnai vykdė skrydžių vadovo funkcijas. Visa skrydžių organizavimo technika buvo tvarkinga. Išvilktuvas vokiečių gamybos (Koch firmos, HGW) sertifikuotas. Išvilktyvo operatorius licenzijuotas. Skrydžiams paruoštas trosas buvo ~800m ilgio. Startavietė išvilktuvo atžvilgiu buvo angaro ir miško fone. Pilotas buvo instruktuotas ir turėjo reikalingas teorines bei praktines žinias.

2.3 Startas ir įvykio eiga.

Starto pradžia vyko sklandžiai. Vos pakilus nuo žemės vėjo gūsis iš kairės nusuko kupolą nuo tiesios kilimo krypties. Pilotas nesugebėjo ištiesinti skrydžio trajektorijos ir išvilktuvo operatorius sumažino trauką iki minimumo. Tuo metu buvo pasiektas 5-6m aukštis. Pilotas ir toliau nekontroliavo skrydžio krypties. Pasisukus pavėjui išvilktuvo operatorius nukirto trosą, ir tuo pačiu metu neatlaikiusi apkrovos trūko troso silpnoji grandis. Pilotas nekontroliuodamas skrydžio nusileido į netoliese startavietės esantį melioracijos griovį.

### 3 Išvados

3.1 Aerodrome visos tarnybos dirbo pagal taisykles.

3.2 Visa skrydžių vykdymo technika buvo tvarkinga.

3.3 Meteorologinės sąlygos buvo tinkamos skrydžiams vykdyti.

3.4 Įvykio kaltininkas yra pats pilotas, kuris skrydžio metu padarė šias klaidas:

- Laiku nesureagavo į skrydžio krypties pasikeitimą dėl šoninio vėjo gūsio,

- Nesugebėjo ištiesinti skrydžio trajektorijos ir leido sparnui nusisukti pavėjui,

- Nesugebėjo užimti teisingos nusileidimo padėties.

3.5 Įvykio pasekmės galėjo būti lengvesnės, jei netoli nuo startavietės nebūtų papildomą pavojų keliančių objektų (melioracijos griovio).

### 4 Rekomendacijos

4.1 Visiems pilotams pravesti papildomą instruktažą apie starto techniką esant šoninei vėjo dedamąjai.

4.2 Visiems skrydžių vadovams ir išvilktuvų operatoriams pravesti papildomą instruktažą apie teisingą startavietės parinkimą.

4.2 Supažindinti visus LSPSF pilotus su šiuo įvykiu bei komisijos išvadomis, paskelbiant internete.

| Darius Jakubauskas Vytautas Grigoraitis Darius Vilkinis |  |
| --- | --- |